FLIR SC2500 - Leistungsfähige Nahinfrarotkamera mit InGaAS-Detektor

Die FLIR SC2500-N ist eine Nahinfrarotkamera der Spitzenklasse und eine ideale Ergänzung der Produktpalette für Anwendungen in Forschung und Entwicklung und in der Automatisierung von FLIR, dem weltweit führenden Anbieter auf dem Infrarotmarkt. Die Kamera ist speziell auf den Nahinfrarotbereich (NIR) von 900 bis 1700 nm abgestimmt. Die FLIR SC2500 bietet eine herausragende Bildqualität und basiert auf einem in Europa gefertigten photovoltaischen Detektor aus IndiumGalliumArsenid (InGaAs) mit Focal-Plane-Array-Technik (FPA). Der Detektor ist auch in VisGaAs-Ausführung für das Spektrum zwischen 0,4 und 1,7 µm erhältlich

Verschiedenste Anwendungsbereiche

Die Einsatzmöglichkeiten für NIR-Anwendungen sind sehr vielfältig. Alle für die Bildverarbeitung notwendigen Funktionen sind bereits in der Kamera integriert. Sie liefert aussagekräftige Infrarotbilder für die Anwendung in den folgenden Bereichen:

• Zerstörungsfreie Prüfung von Solarzellen, Wafern, Materialien aus Silizium

•	Hochtemperaturthermografie (Stahl- und Glasindustrie, Ofenanwendungen)

•	NIR-Spektroskopie

•	Laserstrahlvermessung (Lichtintensitätsmessung), NIR Laserdetektion

•	Analyse von Kunstwerken

•	Maschinelles Sehen durch Farbschichten

•	Erkennung von Wasserintensitäten

•	Astronomie

•	Medizinische Anwendungen (zahnmedizinische Untersuchungen,

chirurgische Eingriffe, Hautzustandsbewertungen)

Insgesamt deckt FLIR mit seinem umfassenden Produktangebot das komplette Infrarotspektrum von 0,9 µm bis 13 µm ab. Die neue Kamera bietet leistungsstarke Funktionen, wie eine Triggerfunktion (In & Out), schnelle Bildwiederholfrequenz von bis zu 340Hz im Vollbildmodus, einen integrierten Lock-in-Eingang für aktive Thermografielösungen und einstellbare Integrationszeiten von 400 ns bis zu einer Sekunde.

Leistungsfähig und vielseitig

Die Infrarotkamera SC2500 ist nicht einfach nur „eine weitere Nahinfrarotkamera“. Sie ist kompakt, leicht, lässt sich mühelos transportieren und einrichten. Dabei ist sie leistungsstark und vielseitig und bietet eine Reihe von innovativen Funktionen, wie einen Snap-in-Filterhalter, einen Lock-In-Eingang und eine ultraschnelle Bildwiederholfrequenz von bis zu 15 kHz im kleinsten Teilbildmodus. Die SC2500-N ist ideal für den Einsatz in Laboren, in denen Spektraldaten von Chemikalien erfasst werden, für die Integration in Inline-Verfahren bei der Lebensmittelkontrolle oder für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen in der Industrie wie bei der Temperaturmessung in Öfen.

Der integrierte InGaAs-Detektor bietet echten Mehrwert im Vergleich zu beschichteten CCD- und Elektronenröhren vom Vidicon-Typ. Die Spektralempfindlichkeit liegt nahezu verlustfrei bis zu 1700 nm vor - im Gegensatz zu CCD-Detektoren oder Vidicons, bei denen die Quanteneffizienz im Bereich von 1100 bis 1700 nm üblicherweise abnimmt.

Durch die abnehmbare Frontpartie inkl. Optik lässt sich die Kamera problemlos in Kundengeräte oder Spektrometer integrieren. Gleichzeitig sorgt die digitale Gigabit-Ethernet-Schnittstelle (GigE) für eine nahtlose Verbindung zu herkömmlichen PCs und Laptops.

Mit seiner nahezu zehnjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von InGaAs-Detektoren und darauf basierender Infrarotkameras verfügt FLIR über ein hohes technologisches Know-how und ist daher der Partner der Wahl bei Entwicklung von wissenschaftlichen Infrarot-Anwendungen.

Informationen über FLIR Systems

FLIR Systems ist weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung von Wärmebildkameras für eine große Zahl von Anwendungen. Das Unternehmen hat über 50 Jahre Erfahrung und tausende Wärmebildkameras produziert, die zur Zeit überall auf dem Globus für vorbeugende Instandhaltung, Gebäudeinspektionen, Forschung und Entwicklung, zum Detektieren von Gasen, für Sicherheit und Überwachung, Anwendungen auf Schiffen, in der Automobilindustrie und anderen Nachtsichtapplikationen im Einsatz sind. FLIR Systems besitzt acht Produktionsstätten, die sich in den USA (Portland, Boston, Santa Barbara und Bozeman), in Schweden (Stockholm), in Estland (Tallinn) und in Frankreich in der Nähe von Paris befinden. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Australien, Belgien, Brasilien, China, Deutschland, Dubai, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, Russland, Spanien und den USA. FLIR Systems beschäftigt über 3.200 Infrarotspezialisten und beliefert die internationalen Märkte über ein Netz von internationalen Distributoren, die lokale Vertriebs- und Kundendienstaufgaben wahrnehmen.

Weitere Informationen zu FLIR Systems und unseren Produkten finden Sie unter www.flir.com

Bei Bedarf an Bildmaterial, Fachartikeln etc. hilft Ihnen:

ABL Werbung Frank Liebelt, Königsteiner Str. 111, 65929 Frankfurt,

Tel.: 069/501717, Fax: 069/501767, E-Mail: frankliebelt@ablwerbung.de

FLIR-Presseinformationen: www.ablwerbung.de/presse04.html

FLIR-Fachartikel: http://www.flir.com/cs/emea/de/view/?id=40991

FLIR-Infrarotkameras sind erhältlich bei:

FLIR Systems GmbH, Berner Straße 81,

60437 Frankfurt, Tel.: 069/950090-0, Fax: -40, E-Mail: info@flir.de

www.flir.de 		www.irtraining.eu